Панели из ПВХ просты в монтаже и могут быть установлены без привлечения специалистов: они крепятся с помощью гвоздей или саморезов к деревянной обрешетке. При монтаже можно использовать направляющие толщиной не менее 10 мм. Нельзя устанавливать изделие на непросушенную основу (свежая кладка, штукатурка и т.д.). Расстояние между направляющими не должно превышать 50 см. Если поверхность стен и потолка совершенно ровная, без трещин для закрепления панелей на плоскости допускается использование специального клея. Панели ПВХ очень просты в уходе: для удаления загрязнений используются обычные моющиеся средства и мягкая ткань или губка.

Для установки стеновых панелей вы можете выбрать в качестве крепления: двухстороннюю клейкую ленту клей "жидкие гвозди" гвозди саморезы строительные скрепки

Установка панелей: Закрепите направляющие Расстояние между ними не должно превышать 50 см. Установите первую панель вертикально в паз стартового модуля или в паз внешнего/внутреннего угла Закрепите панели одним из выбранных способом В паз установленной панели заведите гребень следующей и закрепите ее на брусках аналогичным образом. Продолжите сборку панелей до завершения участка отделки.