Инструкция по применению краски Monto Ibiza Exterior.

Коллекция "IBIZA EXTERIOR" - это рельефное покрытие "под старину", уникальное по качеству и прочности.
"IBIZA EXTERIOR" - несравнимый ни с каким другим декоративный материал, скрывающий многие дефекты стен (устраняет базовые неровности, устраняет трещины), легкий в нанесении. Покрытие устойчиво к влаге и износу, служит прекрасной защитой поверхности и легко ремонтируется.
Для внутренней отделки, возможна комбинация с патиной или различными восками (например, Rustic wax) для получения различных эффектов.
Коллекция "IBIZA EXTERIOR" - Используется как таковая или в качестве базы для колеровки. Колеровка этой коллекции универсальными пигментными пастами дает возможность достичь практически любых оттенков и нюансов цвета. Возможна перекраска патиной или специальными колерованными восками.
"IBIZA EXTERIOR" - технологичный материал, позволяющий принимать гибкие творческие решения и претворять в жизнь художественные идеи архитекторов, дизайнеров, проектировщиков и строителей.
Как и все коллекции "MONTO", "IBIZA EXTERIOR" - экологически чистый материал, разрешённый к применению в общественных и офисных зданиях, жилых помещениях, местах для отдыха и развлечений.


Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли и хорошо освещена. Оптимальная температура воздуха, поверхности и краски находится в диапазоне 20-25°С. Не наносите покрытие на влажную поверхность, либо, если влажность превышает 15%.
В случае необходимости удалите с поверхности остатки старой краски, грязи, плесени, масла, обоев и т.п.
Свежие бетонные или кирпичные поверхности должны сохнуть минимум 30 дней.
Закройте пленкой потолок, пол, двери, окна и т.п., чтобы предотвратить попадание на них краски.


Подготовка поверхности

Бетонные и оштукатуренные поверхности должны быть ровными, непористыми и подготовлены в соответствии со всеми правилами подготовки для нанесения традиционных высококачественных водно-дисперсионных красок, включая грунтование поверхности грунтовками.
В качестве грунтовок рекомендуется использовать "Emulsion Fijadora" или "Fijamont" (торговой марки "MONTO") или "EURO-Balance PRIMER" (торговой марки "SYMPHONY")
Получите предварительную консультацию у наших специалистов, если Вы планируете использовать иные материалы.
В любом случае убедитесь в том, что выбранная Вами шпатлевка обладает высокой адгезией к поверхности, минимальной усадкой и хорошим качеством заполнения трещин, впадин и других дефектов, а также совместима с используемым базовым покрытием.
В качестве базового покрытия рекомендуется использовать "MONTOKRIL L500" (торговой марки "MONTO") или акрилатные краски "EURO-Balance 7" (торговой марки "SYMPHONY")


Расход материала и время сушки

- Расход базовых покрытий "MONTOKRIL L500" , "EURO-Balance 7" во многом зависит от качества поверхности. В общем случае, по гладкой поверхности он колеблется в диапазоне 8-12 кв.м./л при однослойном нанесении. Базовое покрытие рекомендуется наносить в 2 слоя.

- Расход декоративного покрытия "IBIZA EXTERIOR" 1-2 кв.м./ кг при однослойном нанесении, в зависимости от качества подготовки поверхности и техники нанесения покрытия.

- Время высыхания базового покрытия при +23oС и относительной влажности 50% 1-1,5 часа. Следующий слой базового покрытия можно наносить через 1,5 - 2 часа.

- Время высыхания декоративного покрытия "IBIZA EXTERIOR" при +20°С и относительной влажности 60%:

  - на отлип - 6-8 часов

  - межслойная выдержка - 24 часа

  - для легкой нагрузки - 24-48 часов

  - до полной эксплуатации - 25-30 дней.

Огнестойкость

не участвует в распространении огня.


Срок хранения

24 месяца с момента изготовления, при условии хранения в оригинальной не вскрытой упаковке при температуре от +5° до +35°С.

ВНИМАНИЕ!
Не добавляйте к декоративному покрытию растворители, разбавители, масла, колоранты или другие краски на растворителях. Храните вместе банки с материалом, используемым для одного и того же объекта. Хранить и транспортировать при температуре не ниже + 5°C. Перед применением материал необходимо тщательно ПЕРЕМЕШАТЬ!


Оборудование и инструменты

Наилучший результат достигается при использовании мастерка или шпателя из нержавеющей стали.
При нанесении покрытия "IBIZA EXTERIOR" используются шпатели "Venicelook/Opus" 20х8 мм или 24х10 мм из нержавеющей стали и узкий шпатель для нанесения краски на большой шпатель.
Основной инструмент - шпатель " Venicelook/Opus" -перед началом работы необходимо специально подготовить. Для этого его углы необходимо закруглить, а края слегка сточить. Для этого используйте сначала крупнозернистую наждачную бумагу, а затем мелкозернистую шлифовальную шкурку. Подготовленный инструмент облегчит работу и позволит добиться нужного качества покрытия.
Для обработки труднодоступных мест (углов, розеток и т.п.) используйте узкий шпатель из нержавеющей стали. Узкий шпатель необходимо подготовить таким же образом.
Разбавленный до 10 % водой материал можно наносить на поверхность при помощи шерстяного, нитяного или другого валика.
Кроме того. разбавленный материал можно наносить кистью. Для этой цели можно использовать кисть "Deco Effect" или кисть "Etno Brush".
Нанесение патины или специального воска производить при помощи декоративной рукавицы "Vestan" или декоративной рукавицы "Dual Glove".
Нанесение патины или специального воска можно производить с помощью кисти или валика в зависимости от требуемого эффекта.

Методика нанесения покрытия "IBIZA EXTERIOR"

Суть технологии заключается в нанесении одного (или более) слоев покрытия с последующим получением определенного рельефа на поверхности в зависимости от используемого инструмента. А колеровка материала пигментными пастами , использование патины или специальных колерованных восков дает возможность архитекторам и дизайнерам передать эффект полумрака и рельефности.

ВНИМАНИЕ!
Прежде чем начать работу еще раз убедитесь в том, что базовое покрытие полностью высохло.

- Перед нанесением декоративного покрытия вдоль верхнего края стены проклейте участок (шириной примерно 3 см ) малярным скотчем. Помните, что малярный скотч необходимо снимать сразу после окончания нанесения материала во избежание появления трещин и сколов, которые могут образоваться при снятии малярного скотча по высохшему покрытию.

- Тщательно перемешайте материал. Краска полностью готова к применению и не требует разбавления водой при нанесении покрытия металлическим шпателем.

- Для того чтобы избежать капель и клякс на только что покрашенных поверхностях, необходимо соблюдать порядок окраски частей стен. Всегда начинайте нанесение краски с верхнего угла стены. Окраску производите, нанося покрытие участками примерно по 1 - 1,5 кв.м.

- На рабочую поверхность шпателя "Venicelook/Opus" положите маленьким шпателем толстый слой (приблизительно 50-70 куб.см.) декоративного материала "IBIZA EXTERIOR".

- Держите шпатель под углом 450 и наносите покрытие "IBIZA EXTERIOR" на всю поверхность короткими одно- или разнонаправленными движениями для создания участков различной толщины в зависимости от требуемого эффекта. Следите за тем, чтобы не оставались неокрашенные участки поверхности. Периодически отходите от стены и осматривайте окрашенную поверхность на предмет равномерности покрытия материала.

- При нанесении разбавленного материала кистью продукт наносят в хаотичном пересекающемся порядке для получения эффекта рустика на подложке. Отделать патиной.

- При нанесении разбавленного материала валиками продукт нанести на поверхность равномерно и создать участки различной толщины с помощью шпателя "Venicelook/Opus" или другого металлического шпателя.

- Через 24-48 часов можно нанести на высохшую поверхность патину или колерованный специальный воск.

Безопасность

Не принимать в пищу, не пить, не курить при нанесении. При попадании в глаза, промыть чистой водой. Хранить в недоступном для детей месте. Не бросать в канализацию. Хранить продукт в сухом месте, при температуре от +5 до +35°С.