Инструкция по применению краски Monto Cromiplus.

Коллекция "CROMIPLUS" - однослойная мультиколорная декоративная краска.
Необычный эффект многоцветного покрытия создается за счет особых вкраплений, похожих на фактуру гранита.
Широкая гамма оттенков, каждая из которых представляет собой сочетание 2-4 цветов вкраплений, делает "CROMIPLUS" незаменимой. если в интерьере задействован весь спектр сочетаемых цветов.
Покрытие имеет превосходную прочность, адгезию и стойкость к мытью.
Чрезвычайно быстрое нанесение при использовании краскопульта.
Как и все коллекции "MONTO", "CROMIPLUS" - экологически чистый материал, разрешённый к применению в общественных и офисных зданиях, жилых помещениях, местах для отдыха и развлечений, школьных и дошкольных учреждениях, в лечебно-профилактических учреждениях.


Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли и хорошо освещена. Оптимальная температура воздуха, поверхности и краски находится в диапазоне 20-25°С. Не наносите покрытие на влажную поверхность, либо, если влажность превышает 15 %.
В случае необходимости удалите с поверхности остатки старой краски, грязи, плесени, масла, обоев и т.п.
Свежие бетонные или кирпичные поверхности должны сохнуть минимум 30 дней.
Закройте пленкой потолок, пол, двери, окна и т.п., чтобы предотвратить попадание на них краски.


Подготовка поверхности

Бетонные и оштукатуренные поверхности должны быть ровными, непористыми и подготовлены в соответствии со всеми правилами подготовки для нанесения традиционных высококачественных водно-дисперсионных красок, включая грунтование поверхности грунтовками.
В качестве грунтовок рекомендуется использовать "Emulsion Fijadora" или "Fijamont" (торговой марки "MONTO") или "EURO-Balance PRIMER" (торговой марки "SYMPHONY")
Получите предварительную консультацию у наших специалистов, если Вы планируете использовать иные материалы.
В любом случае убедитесь в том, что выбранная Вами шпатлевка обладает высокой адгезией к поверхности, минимальной усадкой и хорошим качеством заполнения трещин, впадин и других дефектов, а также совместима с используемым базовым покрытием.
В качестве базового покрытия рекомендуется использовать акрилатные краски "EURO-Balance 7" (торговой марки "SYMPHONY")


Расход материала и время сушки

- Расход акрилатных красок "EURO-Balance 7" во многом зависит от качества поверхности. В общем случае, по гладкой поверхности он колеблется в диапазоне 8-12 кв.м./л при однослойном нанесении. Базовое покрытие рекомендуется наносить в 2 слоя.

- Расход декоративного покрытия "CROMIPLUS" 7-12 кв.м./л при однослойном нанесении, в зависимости от качества подготовки поверхности.

- Время высыхания базового покрытия при +23oС и относительной влажности 50% 1-1,5 часа. Следующий слой базового покрытия можно наносить через 1,5 - 2 часа.

- Время высыхания декоративного покрытия "CROMIPLUS" при +20°С и относительной влажности 60%:

  - на отлип - 2 часа

  - для легкой нагрузки - 24 часа,

  - до полной эксплуатации - 15 дней.

Огнестойкость

не участвует в распространении огня.


Срок хранения

24 месяца с момента изготовления, при условии хранения в оригинальной не вскрытой упаковке при температуре от +5° до +35°С.

ВНИМАНИЕ!
Не добавляйте к декоративному покрытию растворители, разбавители, масла, колоранты или другие краски на растворителях. Храните вместе банки с материалом, используемым для одного и того же объекта. Хранить и транспортировать при температуре не ниже + 5°C. Перед применением материал необходимо тщательно ПЕРЕМЕШАТЬ!


Оборудование и инструменты

Для нанесения покрытия "CROMIPLUS" рекомендуется использовать турбину HVLP "BX 2000 SUPER PAINTER". которая обеспечивает работу при большом объеме воздуха и низком давлении. В комплект входит краскопульт HVLP .Для данной коллекции используется сопло диаметром 3 мм.
Для нанесения на площади до 100 м.кв. можно использовать краскопульт "9010 Ecomix" c нижним бачком и соплом диаметром 2,5 мм и компрессор (давление 8 атм, производительность 210 л/мин, ресивер не менее 25л)
Для нанесения на площади более 100 м.кв. можно использовать краскопульт "9010 SP Ecomix" c соплом диаметром 2,5 мм, баком нагнетательным SSP10 и вышеуказанным компрессором.
На крышке бака имеется обычно редуктор для регулирования давления воздуха внутри бака, предохранительный клапан и краны для присоединения шлангов, предназначенных для подачи лакокрасочных материалов и воздуха. Также на крышке бака имеются два манометра для измерения давления материала и воздуха.

Краскопульты "Ecomix" имеют три регулировочных клапана:

- Верхний - регулятор сектора распыления краски

- Средний - регулятор подачи материала

- Нижний- регулятор давления воздуха

Применение краскопульта позволяет обрабатывать большие по площади поверхности быстро, эффективно и качественно.
Сразу же после окончания работы слейте из шланга оставшуюся краску обратно в банку и промойте инструменты водой. Для ускорения процесса мойки оборудования можно использовать уайт- спирит.

Методика нанесения покрытия "CROMIPLUS"

Суть технологии заключается в нанесении краскопультом одного слоя мультиколорного покрытия.

ВНИМАНИЕ!
Прежде чем начать работу еще раз убедитесь в том, что базовое покрытие полностью высохло, а его цвет соответствует по цвету основному, выбранному Вами, оттенку декоративного покрытия. Это очень важно для получения равномерного и однородного покрытия.

- Используя малярный роллер, перед нанесением покрытия защитите малярной лентой и бумагой неокрашиваемые участки поверхности: потолок, окна, двери, плинтуса. Проклейте малярную бумагу по линии потолка вдоль верхнего края стены. Помните, что малярный скотч необходимо снимать сразу после окончания нанесения материала во избежание появления трещин и сколов, которые могут образоваться при снятии малярного скотча по высохшему покрытию.

- В состав мультиколорной краски "CROMIPLUS" входят разноцветные декоративные частицы. Поэтому во избежание разрушения декоративных частиц, перемешивание материала должно производиться только вручную; механическое перемешивание (например, миксером) категорически запрещено.

- При необходимости, если краска очень густая, допускается разбавление водой до 5%. После этого тщательно перемешайте материал.

- Для того чтобы избежать капель и клякс на только что окрашенных поверхностях, необходимо соблюдать порядок окраски частей стен. Всегда начинайте нанесение краски с верхнего угла стены.

- Окраску производите, нанося покрытие участками, соблюдая предложенную на схеме технологию.

Распыляйте материал участками примерно по 2 м в длину. Сначала производите окраску всей верхней части стены, затем нижней. Старайтесь, чтобы каждый последующий проход на 50% перекрывал предыдущий. Это способствует более равномерному нанесению покрытия. Не начинайте распыление от угла, а проходите места углов с уже включенным краскопультом, начиная нанесение с участка соседней стены. В том случае, если необходимо окрасить только одну стену, оклейте малярной лентой и бумагой участки, длиной примерно по 1 м, на соседних стенах; и затем начинайте распыление краски с этих участков.

- Нанесении декоративного покрытия турбиной низкого давления HVLP "BX 2000 SUPER PAINTER":

  - Краскопульт следует всегда держать на одинаковом расстоянии (30-50 см) параллельно обрабатываемой поверхности и совершать им равномерные движения.

  - Для равномерного покрытия всей поверхности особенно важно совершение параллельных по отношению к поверхности обрабатываемого объекта движений.

  - Ни в коем случае не совершайте вращательных движений краскопультом - при этом можно испортить качество покрытия.

  - Краскопульт должен двигаться в горизонтальном положении, а затем в вертикальном.

  - Если Вы проводите обработку вертикально направленной струей, совершайте пистолетом горизонтальные движения, если же Вы проводите распыление горизонтально направленной струей, выполняйте вертикальные движения.

  - В случае использования круглой струи необходимо держать пистолет на большем расстоянии от обрабатываемого объекта.

  - В любом случае рекомендуется провести предварительные испытания на куске оргалита или гипсокартона.

  - При изменении направления движения отпустите спусковой крючок и снова нажмите его при начале движения в обратную сторону. Таким образом Вам удастся избежать эффекта соединения двух слоев краски, особенно при отделке больших и ровных поверхностей.

  - Краскопульт должен быть использован параллельно с давлением резервуара с краской в 0,2 атм. и давлением воздуха 0,8 атм.

- Нанесении декоративного покрытия краскопультами "Ecomix".

Рекомендуемые параметры:

  - Диаметр насадки: 2,5 мм

  - Давление материала: 2,5-3,5 атм.

  - Давление воздуха: 2,0-2,5 атм.

Регулировочные клапаны краскопульта:

  - регулятор сектора распыления краски - открыт полностью

  - регулятор подачи материала - открыт полностью

  - регулятор давления воздуха - закрыт полностью

Наносите покрытие, удерживая краскопульт в 45-50 см от стены перпендикулярно поверхности.
Во избежание возникновения неравномерно окрашенных участков, нажимайте на курок краскопульта только после того, как движение руки с пистолетом уже начато, и выключайте краскопульт до окончания движения руки.
Перемещение краскопульта должно производиться с постоянной скоростью, достаточно медленно для получения лучшего результата, но и сравнительно быстро во избежание появления пятен.
Начинайте нанесение с горизонтальных полос, затем наносите материал по вертикали.
Для получения высокого качества поверхности, в заключение нанесите декоративный материал в диагональных направлениях.

Безопасность

Не принимать в пищу, не пить, не курить при нанесении. При попадании в глаза, промыть чистой водой. Хранить в недоступном для детей месте. Не бросать в канализацию. Хранить продукт в сухом месте, при температуре от +5 до +35°С.