Инструкция по применению краски Monto Corcega.

Коллекция "CORCEGA" - это декоративная штукатурка на водной основе.
Коллекция "CORCEGA" - это матовое шероховатое покрытие, с достаточно приглушенной гаммой цветов. Нанесенные кистью маз-ки придают художественность коллекции и стильность.
Коллекция "CORCEGA" - светостойкое, долговечное покрытие, обладающее хорошей адгезией.
Используется как таковая или колерованная. Колеровка этой коллекции универсальными пигментными пастами дает возможность достичь практически любых оттенков и нюансов цвета.
Как и все коллекции "MONTO", "CORCEGA" - экологически чистый материал, разрешённый к применению в общественных и офисных зданиях, жилых помещениях, местах для отдыха и развлечений, школьных и дошкольных учреждениях, в лечебно-профилактических учреждениях.


Условия при окраске
Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли и хорошо освещена. Оптимальная температура воздуха, поверхности и краски находится в диапазоне 20-25°С. Не наносите покрытие на влажную поверхность, либо, если влажность превышает 15%.
В случае необходимости удалите с поверхности остатки старой краски, грязи, плесени, масла, обоев и т.п.
Свежие бетонные или кирпичные поверхности должны сохнуть минимум 30 дней.
Закройте пленкой потолок, пол, двери, окна и т.п., чтобы предотвратить попадание на них краски.


Подготовка поверхности
Бетонные и оштукатуренные поверхности должны быть ровными, непористыми и подготовлены в соответствии со всеми правилами подготовки для нанесения традиционных высококачественных водно-дисперсионных красок, включая грунтование поверхности грунтовками.
В качестве грунтовок рекомендуется использовать "Emulsion Fijadora" или "Fijamont" (торговой марки "MONTO") или "EURО-Balance PRIMER" (торговой марки "SYMPHONY")
Получите предварительную консультацию у наших специалистов, если Вы планируете использовать иные материалы.
В любом случае убедитесь в том, что выбранная Вами шпатлевка обладает высокой адгезией к поверхности, минимальной усадкой и хорошим качеством заполнения трещин, впадин и других дефектов, а также совместима с используемым базовым покрытием.
В качестве базового покрытия рекомендуется использовать "MONTOKRIL L500" (торговой марки "MONTO") или акрилатные краски "EURO-Balance 7" (торговой марки "SYMPHONY")


Расход материала и время сушки

- Расход акрилатных красок "EURO-Balance 7" во многом зависит от качества поверхности. В общем случае, по гладкой поверхности он колеблется в диапа-зоне 8-12 кв.м./л при однослойном нанесении. Базовое покрытие рекомендуется наносить в 2 слоя.

- Расход декоративного покрытия "CORCEGA" 4-5 кв.м./л при однослойном нанесении, в зависимости от качества подготовки поверхности и техники нанесения покрытия.

- Время высыхания базового покрытия при +23oС и относительной влажности 50% 1-1,5 часа. Следующий слой базового покрытия можно наносить через 1,5 - 2 часа.

- Время высыхания декоративного покрытия "CORCEGA" при +20°С и относительной влажности 60%:

  - на отлип - 2-3 часа

  - межслойная выдержка - 2-3 часа

  - для легкой нагрузки - 24 часа

  - до полной эксплуатации - 48 часов.

Огнестойкость

не участвует в распространении огня.


Срок хранения

24 месяца с момента изготовления, при условии хранения в оригинальной не вскрытой упаковке при температуре от +5° до +35°С.

ВНИМАНИЕ!
Не добавляйте к декоративному покрытию растворители, разбавители, масла, колоранты или другие краски на растворителях. Храните вместе банки с материалом, используемым для одного и того же объекта. Хранить и транспортировать при температуре не ниже + 5°C. Перед применением материал необходимо тщательно ПЕРЕМЕШАТЬ!


Оборудование и инструменты

Для достижения наилучших результатов при нанесении покрытия "CORCEGA" используйте малярную кисть с полужёстким ворсом (кисть "Deco Effect"), декоративные рукавицы "Vestan" или "Dual Glove" и мягкий двойной пластиковый шпатель.

В процессе работы старайтесь чаще очищать шпатель от остатков краски, поскольку даже при частичном высыхании материала его сложно будет удалить.

Сразу после окончания работы инструмент промыть водой.

Методика нанесения покрытия "CORCEGA"

Суть технологии заключается в нанесении одного или двух слоев покрытия плоской кистью или декоративной рукавицей перекрестными, продольными или круговыми движениями с последующим приглаживанием полученного покрытия пластиковым шпателем.

ВНИМАНИЕ!
Прежде чем начать работу еще раз убедитесь в том, что базовое покрытие полностью высохло.

- Перед нанесением декоративного покрытия вдоль верхнего края стены проклейте участок (шириной примерно 3 см) малярным скотчем. Помните, что малярный скотч необходимо снимать сразу после окончания нанесения материала во избежание появления трещин и сколов, которые могут образоваться при снятии малярного скотча по высохшему покрытию.

- Тщательно перемешайте материал. Краска полностью готова к применению и не требует разбавления водой.

- Для того чтобы избежать капель и клякс на только что покрашенных поверхностях, необходимо соблюдать порядок окраски частей стен. Всегда начинайте нанесение краски с верхнего угла стены. Окраску производите, нанося покрытие участками примерно по 1-2 кв.м.

- При использовании кисти "Deco Effect": достаточно часто нанесите первый слой "CORCEGA" при помощи кисти крестообразными или продольными движениями.

- После просушки в течение 2-3 ч, нанести второй слой в том же стиле.

- При использовании декоративной рукавицы: наносите первый слой "CORCEGA", используя рукавицу, круговыми движениями до получения однородного покрытия.

- Дайте краске подсохнуть в течение 2-3 минут, затем пригладьте ее пластиковым шпателем, чтобы сделать поверхность более гладкой. Для более выраженного эффекта приглаживать необходимо с большей силой.

Безопасность

Не принимать в пищу, не пить, не курить при нанесении. При попадании в глаза, промыть чистой водой. Хранить в недоступном для детей месте. Не бросать в канализацию. Хранить продукт в сухом месте, при температуре от +5 до +35°С.