Инструкция по применению краски Monto Destello Neutro.

Коллекция "DESTELLO NEUTRO" представляет собой водно-дисперсионную краску.
Коллекция "DESTELLO NEUTRO" позволяет достичь эффекта интенсивного металлического блеска. Яркий, сверкающий в лучах света "DESTELLO NEUTRO" незаменим в интерьерах созданных в стиле "HighTec", передовая все оттенки, характерные для стальных и алюминиевых поверхностей.
Колеровка этой коллекции универсальными пигментными пастами дает возможность достичь практически любых оттенков и нюансов цвета.
"DESTELLO NEUTRO" - технологичный материал, позволяющий принимать гибкие творческие решения и претворять в жизнь художественные идеи архитекторов, дизайнеров, проектировщиков и строителей. Материал легко ремонтируется.
Как и все коллекции "MONTO", "DESTELLO NEUTRO" - экологически чистый материал, разрешённый к применению в общественных и офисных зданиях, жилых помещениях, местах для отдыха и развлечений, школьных и дошкольных учреждениях, в лечебно-профилактических учреждениях.

Условия при окраске
Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли и хорошо освещена. Оптимальная температура воздуха, поверхности и краски находится в диапазоне 20-25°С. Не наносите покрытие на влажную поверхность, либо, если влажность превышает 15 %.
В случае необходимости удалите с поверхности остатки старой краски, грязи, плесени, масла, обоев и т.п.
Свежие бетонные или кирпичные поверхности должны сохнуть минимум 30 дней.
Закройте пленкой потолок, пол, двери, окна и т.п., чтобы предотвратить попадание на них краски.

Подготовка поверхности
Бетонные и оштукатуренные поверхности должны быть ровными, непористыми и подготовлены в соответствии со всеми правилами подготовки для нанесения традиционных высококачественных водно-дисперсионных красок, включая грунтование поверхности грунтовками.
В качестве грунтовок рекомендуется использовать "Emulsion Fijadora" или "Fijamont" (торговой марки "MONTO") или "EURO-Balance PRIMER" (торговой марки "SYMPHONY")
Получите предварительную консультацию у наших специалистов, если Вы планируете использовать иные материалы.
В любом случае убедитесь в том, что выбранная Вами шпатлевка обладает высокой адгезией к поверхности, минимальной усадкой и хорошим качеством заполнения трещин, впадин и других дефектов, а также совместима с используемым базовым покрытием.
В качестве базового покрытия рекомендуется использовать акрилатные краски "EURO-Balance 7" (торговой марки "SYMPHONY")

Расход материала и время сушки

- Расход акрилатных красок "EURO-Balance 7" во многом зависит от качества поверхности. В общем случае, по гладкой поверхности он колеблется в диапазоне 8-12 кв.м./л при однослойном нанесении. Базовое покрытие рекомендуется наносить в 2 слоя.

- Расход декоративного покрытия "DESTELLO NEUTRO" 4- 5 кв.м./л при однослойном нанесении, в зависимости от качества подготовки поверхности и техники нанесения покрытия.

- Время высыхания базового покрытия при +23oС и относительной влажности 50% 1-1,5 часа. Следующий слой базового покрытия можно наносить через 1,5 - 2 часа.

- Время высыхания декоративного покрытия "MARMORINO" при +20°С и относительной влажности 60%:

- на отлип - 2-3 часа

- для легкой нагрузки - 24 часа

- до полной эксплуатации - 15 дней.

Огнестойкость
не участвует в распространении огня.
Срок хранения
24 месяца с момента изготовления, при условии хранения в оригинальной не вскрытой упаковке при температуре от +5° до +35°С.

- ВНИМАНИЕ!
Не добавляйте к декоративному покрытию растворители, разбавители, масла, колоранты или другие краски на растворителях. Храните вместе банки с материалом, используемым для одного и того же объекта. Хранить и транспортировать при температуре не ниже + 5°C. Перед применением материал необходимо тщательно ПЕРЕМЕШАТЬ!

- Оборудование и инструменты

При нанесении покрытия "DESTELLO NEUTRO" используется 2 техники нанесения:

Нанесение краскопультом

Нанесение кистью

Длz нанесения на площади до 100 м.кв. можно использовать краскопульт "9010 Ecomix" c нижним бачком и соплом диаметром 2,5 мм и компрессор (давление 8 атм, производительность 210 л/мин, ресивер не менее 25л)
Для нанесения на площади более 100 м.кв. можно использовать краскопульт "9010 SP Ecomix" c соплом диаметром 2,5 мм, баком нагнетательным SSP10 и вышеуказанным компрессором.
На крышке бака имеется обычно редуктор для регулирования давления воздуха внутри бака, предохранительный клапан и краны для присоединения шлангов, предназначенных для подачи лакокрасочных материалов и воздуха. Также на крышке бака имеются два манометра для измерения давления материала и воздуха.

Краскопульты " Ecomix" имеют три регулировочных клапана:

- Верхний - регулятор сектора распыления краски

- Средний - регулятор подачи материала

- Нижний- регулятор давления воздуха

Применение краскопульта позволяет обрабатывать большие по площади поверхности быстро, эффективно и качественно.
Сразу же после окончания работы слейте из шланга оставшуюся краску обратно в банку и промойте инструменты водой.
При использовании техники нанесения покрытия "DESTELLO NEUTRO" кистью рекомендуется использовать кисть "Deco Effect" или кисть "Etno Brush".

Методика нанесения покрытия "DESTELLO NEUTRO"

Суть технологии заключается в нанесении одного или двух слоев покрытия перекрестными движениями с помощью краскопульта или плоской кисти.

ВНИМАНИЕ!
Прежде чем начать работу еще раз убедитесь в том, что базовое покрытие полностью высохло.

- Перед нанесением декоративного покрытия вдоль верхнего края стены проклейте участок (шириной примерно 3 см ) малярным скотчем. Помните, что малярный скотч необходимо снимать сразу после окончания нанесения материала во избежание появления трещин и сколов, которые могут образоваться при снятии малярного скотча по высохшему покрытию.

- Тщательно перемешайте материал. Краска полностью готова к применению и не требует разбавления водой.

- Для того чтобы избежать капель и клякс на только что покрашенных поверхностях, необходимо соблюдать порядок окраски частей стен. Всегда начинайте нанесение краски с верхнего угла стены. Окраску производите, нанося покрытие участками примерно по 1-2 кв.м.

При использовании краскопульта:

- Разбавьте "DESTELLO NEUTRO" водой не более чем на 10%. Нанесите "DESTELLO NEUTRO" краскопультом перекрестными движениями. Расстояние до стены должно быть 40 см.

- При необходимости нанесите второй слой в такой же технике. Выдержка перед нанесением второго слоя 2-3 часа.

При использовании кисти:

- Кисть тщательно распределите "DESTELLO NEUTRO" по поверхности.

- Оставьте сохнуть в течение 2-3 часов, а затем нанесите второй слой "DESTELLO

ВНИМАНИЕ!
Мы рекомендуем выбирать базовое и финишное покрытие одинакового цвета, особенно это касается бледных цветов.

Безопасность
Не принимать в пищу, не пить, не курить при нанесении. При попадании в глаза, промыть чистой водой. Хранить в недоступном для детей месте. Не бросать в канализацию. Хранить продукт в сухом месте, при температуре от +5 до +35°С.