ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КРАСКИ Fractalis Sideralia.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть ровной, непористой и подготовлена в соответствии со всеми правилами подготовки для нанесения традиционных высококачественных вододисперсионных красок. Необходимо тщательно зашпаклевать все трещины, впадины и другие дефекты. Затем высушить, отшлифовать и удалить пыль, чтобы получить гладкую поверхность. Сильно поврежденные поверхности, возможно, потребуют дополнительного выравнивания. Для грунтования используйте грунтовку TIKKURILA EUROPRIMER, разбавленную водой в пропорции 1:3.

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли и хорошо освещена. Температура окружающей среды и подложки должна быть в пределах +10о -+40оС. Подложка должна быть сухой на ощупь. В случае необходимости удалите с поверхности остатки старой краски, грязи, плесени, масла, обоев и т.п. Свежие бетонные или кирпичные поверхности должны сохнуть минимум 28 дней. Деревянные поверхности желательно отшлифовать, а пыль от шлифовки удалить. Закройте клеящейся лентой потолок, пол, двери, окна и другие поверхности, смежные с окрашиваемой, чтобы предотвратить попадание на них краски.

Оборудование и инструмент

Короткошерстный валик с нитяной шубкой, плоская мент кисть с упругой натуральной щетиной ( шириной 7 см)

Окраска

Методика нанесения:

Прежде чем начать работу еще раз убедитесь в том, что грунтовочный слой полностью высох. 1. Перед нанесением покрытия вдоль верхнего края стены проклейте участок (шириной примерно 3 см) малярной лентой. 2. Тщательно перемешайте материал. Краска полностью готова к применению. 3. Полностью погрузите валик в банку, либо в поддон с материалом. В процессе работы следите, чтобы валик всегда был хорошо насыщен краской. 4. Всегда начинайте нанесение краски с верхнего угла стены. Окраску производите, нанося покрытие участками длиной примерно по 1,5 м. Важно добиться равномерно окрашенной поверхности. 5. Сразу же после окончания работы промойте инструменты водой. 6. Заколеруйте SIDERALIA и краску-подложку САРДИНИЯ в желаемый цвет согласно каталогу компании FRACTALIS.

Нанесение базисного слоя:

7. Нанесите 1-2 слоя краски-подложки САРДИНИЯ коротковорсовым валиком стараясь равномерно распределись краску по поверхности и не оставлять явных следов от валика. 8. Дайте краске высохнуть минимум 2-4 часа, перед тем как наносить SIDERALIA.

Нанесение декоративного покрытия SIDERALIA:

9. Окуните кисть в материал и наносите SIDERALIA хаотичными и разнонаправленными мазками. Не старайтесь нанести равномерно по толщине, у вас должны получаться участки с разной толщиной слоя. 10. Через 5-10 минут растушевать поверхность сухой кистью, убирая явные следы от мазков кисти. Движения должны быть плавными, подметающими. При этом материал местами перераспределяется и слегка приглаживается.

Очистка инстументов

Инструменты промыть водой сразу после применения.

Уход

Слегка загрязненные поверхности можно мыть мягкими нейтральными моющими средствами. Не используйте щелочные и/или спиртовые/на растворителях моющие средства.

Меры предосторожности

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не добавляйте растворители, разбавители, масла и не смешивайте с пигментами или красками на растворителях.